T  R  O  Š  K  O  V  N  I  K

ZA MODERNIZACIJU  ODVOJAKA U STAROM ĐURĐICU

Glavni odvojak   D=750  m

Odvojak I             D= 100 m

Odvojak  II           D=120  m

UKUPNO:             D=970 m,  Šp=3,5 m; Ša= 2,5 m

- Iskolčenje trase, stacionaže, poprečnih profila i ostalog potrebnog na trasi, sa radom i materijalom. Obračun po m trase

m     970 x

- Rad grejdera na otvaranju zaraslih rubova postojećeg kolnika i profiliranju postojeće  podloge. Obračun po satu rada

sati       4 x

- Rad utovarivača na zemljanim radovima u isjeku, sa utovarom zemlje i odvozom na deponiju kamionom do 5 km. Obračun po satu rada

utovarivač :            sati      10 x

kamion                   sati     10 x

- Nabava, prijevoz, grubo i fino planiranje,valjanje kvalitetnog  kamenog materijala za izradu podloge (granulacije 32-60, 0-32, 0-16) za izradu kamene podloge, debljine prosječno 30 cm nasuto. Uvaljati potrebne zbijenosti za postavu asfalta MS= 80 MN/ M2 mjereno kružnom pločom. Obračun po  m 3 nasuto ( po otpremnicama)

(970 x 3,5 x 0,30)=1000 m3

m3 1.000 x

5) Dobava, prijevoz i strojna ugradba asfaltne mase BNHS od bitoagregata 0/16, debljine 6    cm ugrađeno. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase

( 970 x 2,5 ) = 2.430 m2

m2   2.430 x

6) Iskop odvodnih cestovnih jaraka standardnom profilnom korpom trapeznog profila

sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju do 5 km, prosječno ¾ profila iskopa.

Obračun po m1 iskopane grabe

750 +2/3 (750) = 1.250 m

m1   1.250 x

7) Nabava kamene otpadne mješavine, prijevoz i ručna ugradba za utvrđivanje bankina.

Obračun po m3 ugrađenog materijala po otpremnicama

970 x (2x0,5) x0,08 = 80 m3

m3  80 x

---------------------------------------------------------------------------------------

U K U P N O:

PDV 25%:

-----------------------------------------------------------------------------------------

S V E U K U P N O:

NAPOMENA: Postojeći cijevni propusti zadovoljavaju